## Slide 1: IT Fundamentals
Hoofdstuk 8: Codes

## Slide 2: Inhoud
Codeertechnieken
  Inleiding
  Foutdetecterende codes
  Oefeningen op foutdetecterende codes
  Foutverbeterende codes
  Oefeningen op foutverbeterende codes

## Slide 3: Inleiding
Wanneer informatie digitaal wordt opgeslagen, verstuurd en verwerkt, onder de vorm van binaire code, dan wordt deze informatie vertaald naar een rij van nullen en enen.
  Voorbeeld: ‘bericht’ wordt gecodeerd naar 1011011100
Bij het uitwisselen van informatie over een (communicatie)kanaal, kan het voorkomen dat niet alle bits correct worden doorgegeven.
  Voorbeeld:
    Het verstuurde bericht is: 1011011100
    Het ontvangen bericht is: 1011001100
Het kanaal kan een telefoonlijn, satellietverbinding, een computerverbinding, …. zijn.

## Slide 4: Inleiding (vervolg)
Algemeen communicatiesysteem ziet er als volgt uit:
  Verzender maakt een bericht
  Bericht wordt gecodeerd
  Gecodeerd bericht wordt verstuurd over het communicatiekanaal
  Gecodeerd bericht wordt ontvangen
  Gecodeerd bericht wordt gedecodeerd naar het originele bericht
  Bericht wordt afgeleverd aan de ontvanger
Verzender
Bericht
Gecodeerd Bericht: 1011011100
Communicatiekanaal
Bericht
Gedecodeerd Bericht :
1011011100
Ontvanger
1
2
6
3
4
5

## Slide 5: Inleiding (vervolg)
Door het versturen van een bericht over een kanaal met ruis of dus een communicatiekanaal dat onderhevig is aan storingen, kan het ontvangen bericht verschillen van het verzonden bericht:
Verzender
Bericht
Gecodeerd Bericht: 1011011100
Communicatiekanaal met ruis
Bericht
Gedecodeerd Bericht :
1011001100
Ontvanger
1
2
6
3
4
5

## Slide 6: Inleiding (vervolg)
Er kunnen verschillende soorten ruis onderscheiden worden:
  Natuurlijke ruis:
    verstoring van de communicatie door natuurlijke fenomenen zoals bliksem, temperatuurschommelingen, …
  Toevallige ruis:
    onvoorspelbare vormen van communicatiebeschadiging zoals magnetische fluctuaties, slijtage van een communicatiedrager
  Opzettelijke ruis:
    het doelbewust verstoren van de communicatie zoals het inrichten van stoorsignalen.

## Slide 7: Inleiding (vervolg)
We hebben dus nood aan een systeem om bitfouten, op zijn minst, te detecteren.
We maken hiervoor gebruik van de codeertheorie, waarbij er extra (overtollige) informatie wordt toegevoegd aan het (oorspronkelijk) bericht, zodat we kunnen achterhalen of het ontvangen bericht correct is of niet.
We maken onderscheid tussen:
  Foutdetecterende codes
  Foutverbeterende codes

## Slide 8: Inleiding (vervolg)
Foutdetecterende codes:
  Deze codes ontdekken dat er fouten zijn, als het ontvangen bericht verschillend is van het verzonden bericht
  Deze codes corrigeren de fouten niet. Dit is ook niet altijd nodig:
    Voorbeeld: videocodering algoritmes: fout zal een spikkeltje of een blokje in één beeld veroorzaken  niet zo erg
Foutverbeterende codes:
  Deze codes ontdekken dat er fouten zijn, als het ontvangen bericht verschillend is van het verzonden bericht
  Deze codes verbeteren, daarnaast, het ontvangen bericht zodat het oorspronkelijk bericht gedecodeerd wordt. De voorwaarde is wel dat er niet te veel fouten zijn opgetreden.

## Slide 9: Inleiding (vervolg)
Foutverbeterende codes:
  We maken onderscheid tussen:
    Backward Error Correction
      Bij fouten worden de gegevens opnieuw opgevraagd aan de verzender
      Beperking: enkel wanneer vertraging of latency voor de toepassing niet belangrijk is of wanneer het opnieuw versturen zéér snel kan. Bijvoorbeeld bij TCP, Ethernet, …
    Forward Error Correction
      Algoritmen die in staat zijn om de correcte bitreeks te reconstrueren uit de vervormde bitreeks
      Voorbeeld: Hammingcode
Om codes te vergelijken maken we gebruik van de performantie van de code:
  Definitie:
    Performantie: de verhouding van de hoeveelheid bitfouten die kunnen ontdekt worden t.o.v. de hoeveelheid extra informatie die toegevoegd moet worden aan de te versturen(of op te slagen) bitreeks

## Slide 10: Foutdetecterende codes
Herhaling:
  Algoritme: oorspronkelijke bitreeks wordt n-keer herhaald
  Voorbeeld:
    n = 2
    oorspronkelijke data : 1011101
    versturen : 10111011011101
    ontvangen : 10111011001101
  Af te spreken:
    lengte van de oorspronkelijke bitreeks
    n (aantal herhalingen)
  Performantie: zéér laag
    zeer veel extra informatie
FOUT !

## Slide 11: Foutdetecterende codes (vervolg)
Pariteit:
  Twee vormen: oneven pariteit en even pariteit
  Algoritme:
    één bit ( = pariteitsbit) toevoegen, zodanig dat de binaire code
      een oneven aantal 1-bits (of logische enen) heeft (oneven pariteit)
      een even aantal 1-bits (of logische enen) heeft (even pariteit)
  Waarde van de pariteitsbit is afhankelijk van de gekozen pariteit:
    Oneven pariteit:
      Aantal 1-bits van de binaire code = oneven => pariteitsbit = 0
      Aantal 1-bits van de binaire code = even => pariteitsbit = 1
      => totaal aantal 1-bits is steeds oneven
    Even pariteit:
      Aantal 1-bits van de binaire code = even => pariteitsbit = 0
      Aantal 1-bits van de binaire code = oneven => pariteitsbit = 1
      => totaal aantal 1-bits is steeds even

## Slide 12: Foutdetecterende codes (vervolg)
Pariteit:
  Voorbeeld: oneven pariteit
    oorspronkelijke data : 1011101 => code heeft 5 logische enen
    versturen : 10111010
      5 eentjes = oneven aantal => pariteitsbit = 0
    ontvangen : 10101010
      ontvangen code heeft maar 4 eentjes => pariteitsbit zou 1 moeten zijn maar is 0 => FOUT!
  Af te spreken:
    lengte van de oorspronkelijke bitreeks
    oneven of even
    plaats van de pariteitsbit (voor- of achteraan)
  Performantie: laag
    alle oneven aantallen bitfouten worden herkend
    alle even aantallen bitfouten worden NIET herkend
    positief: weinig extra bits

## Slide 13: Foutdetecterende codes (vervolg)
Controlegetal - Rest als controlegetal
Algoritme: de rest (modulo) bij deling door een priemgetal vormt een controlegetal.
Voorbeeld:
  Bankrekeningnummer : BE05 3631 9038 5475
    Laatste 2 cijfers vormen het controlegetal
    Controlegetal wordt bepaald door 3631903854 te delen door het grootste priemgetal, dat kleiner is dan 100 , namelijk 97. De rest van deze deling vormt hierbij het controlegetal en wordt achteraan toegevoegd. Hier is het controlegetal = 75 .
    Indien de rest 0 is, wordt 97 als controlegetal gebruikt.
    Let op: BE05 = landcode (BE: in dit geval België) + extra en anders berekend controlegetal (05) voor het IBAN-formaat.

## Slide 14: Foutdetecterende codes (vervolg)
Controlegetal - Cyclic Redundancy Check
  Definitie: Er wordt gebruik gemaakt van een “soort” deling, waarbij de rest van de deling als “checksum” wordt meegestuurd.
  Voordelen:
    veel krachtiger dan pariteit
    eenvoudig in hardware te implementeren
      Wordt zéér veel gebruikt in computerhardware: harde schijven, Ethernet, IP, TCP, USB, PCI-e, Wifi, …

## Slide 15: Foutdetecterende codes (vervolg)
Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)
  Definitie: Er wordt gebruik gemaakt van een “soort” deling, waarbij de rest van de deling als “checksum” wordt meegestuurd.
    Deler wordt de “Polynoom” genoemd
  Algoritme (voorbeeld zie volgend pagina):
    Schrijf de polynoom links onder de oorspronkelijke bit-reeks.
    Als de bit boven de meest linkse bit van de polynoom
      nul is gebeurt er niets
      één is wordt een bitsgewijze exclusieve OF of xor-bewerking uitgevoerd.
    De polynoom wordt opnieuw onder het bekomen resultaat geschreven, één bit meer naar rechts en terug naar stap 1.
    Stop wanneer het bekomen resultaat korter is dan de polynoom.

## Slide 16: Foutdetecterende codes (vervolg)
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
Gegeven
Polynoom
Resultaat
XOR
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
Polynoom
0
1
1
1
0
1
1
1
0
XOR
1
0
1
1
XOR
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
Checksum
1
1
0
Te versturen bitreeks: 1101001110110
Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)
  Algoritme (voorbeeld) : gegeven bitreeks = 1101001110 en polynoom = 1011

## Slide 17: Foutdetecterende codes (vervolg)
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
Ontvangen
Polynoom
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
Checksum
0
1
0
1
1
0
FOUT !
0
Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)
  Algoritme (voorbeeld) : ontvangen bitreeks = 1100111110 met CRC-waarde = 110
  Op de bestemming wordt de CRC-waarde nagerekend en indien deze niet overeenkomt is er een fout of zijn er meerdere fouten opgetreden

## Slide 18: Foutdetecterende codes (vervolg)
Controlegetal - Cyclic Redundancy Check (vervolg)
  Af te spreken:
    lengte van de oorspronkelijke bitreeks
    de polynoom
    plaats van de checksum (voor- of achteraan)
  Performantie: goed
    n-bit CRC zal in elke bitreeks een “single error burst” (aaneengesloten bitreeks) van n bit kunnen detecteren
    weinig extra bits: één minder dan de lengte van de polynoom

## Slide 19: Oefeningen op foutdetecterende codes
Oefening 1: Bereken de CRC checksum voor
Oefening 2: Zijn deze doorgestuurde gegevens correct ?
Data | Polynoom | Oplossing
1101101 | 10011 | 
111010010 | 10011 | 
100111001011 | 100101 | 
Data | Polynoom | Oplossing
11001001101010 | 100101 | 
1011011010100011 | 101011 | 

## Slide 20: Oefeningen op foutdetecterende codes oplossing
Oefening 1: Bereken de CRC checksum voor
Oefening 2: Zijn deze doorgestuurde gegevens correct ?
Data | Polynoom | Oplossing
1101101 | 10011 | 0111
111010010 | 10011 | 0011
100111001011 | 100101 | 11111
Data | Polynoom | Oplossing
11001001101010 | 100101 | Ja!
1011011010100011 | 101011 | Nee: 00100

## Slide 21: Oefeningen op foutdetecterende codes
Oefening 3: Bereken de CRC checksum van de onderstaande bitreeksen met de polynoom 110101
  110001110
  11001010011
  10000101110000011
Oefening 4: Je ontvangt onderstaande bitreeksen van een zender die een CRC checksum achter de originele gegevens meestuurt. De zender gebruikt de polynoom 10111. Geef aan of de ontvangen bitreeksen correct of fout zijn.
  11001110100110000
  1001101100001100
  1000111000110000

## Slide 22: Oefeningen op foutdetecterende codes: oplossing
Oefening 3: Bereken de CRC checksum van de onderstaande bitreeksen met de polynoom 110101
  110001110 => 10011
  11001010011 => 10010
  10000101110000011 => 01011
Oefening 4: Je ontvangt onderstaande bitreeksen van een zender die een CRC checksum achter de originele gegevens meestuurt. De zender gebruikt de polynoom 10111. Geef aan of de ontvangen bitreeksen correct of fout zijn.
  11001110100110000 => nee: 0101
  1001101100001100 => nee: 1101
  1000111000110000 => ja!

## Slide 23: Foutverbeterende codes
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
    Beschouw de te verzenden binaire code of bitreeks 1111000010101110. Deze databits worden genummerd van 1 tot 16 en aangeduid als d1 tot d16.
      Let op: de bitnummering begint vanaf 1! Niet vanaf 0
    De Hammingcode voegt op specifieke plaatsen pariteitsbits, als controlebits toe tussen de databits. De pariteitsbits worden aangeduid als p1, p2, p3, p4, p5. De posities van deze pariteitsbits in de gecodeerde bitreeks worden bepaald door de machten van 2 en wel als volgt:
      p1  op positie 20 = 1
      p2  op positie 21 = 2
      p3  op positie 22 = 4
      p4  op positie 23 = 8
      p5  op positie 24 = 16
      …
    Aantal pariteitsbits is afhankelijk van de lengte van de code
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16

## Slide 24: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
    We voegen de posities van de pariteitsbits nu toe tussen de databits en krijgen volgende structuur:
      p1 staat dus op positie 1 van de gecodeerde bitreeks, p2 op de 2de positie, enz.
      We eindigen met p5 omdat p6 op positie 32 zou moeten staan, wat buiten het bereik valt
    Vervolgens wordt de waarde bepaald van de pariteitsbits, p1 tot en met p5. Hiervoor gebruikt de Hammingcodering ALTIJD EVEN pariteit! Om dit te bepalen wordt er volgend schema opgesteld:
 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16
 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16
p1 (1) | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
p2 (2) |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  | 
p3 (4) |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x
p4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
p5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x

## Slide 25: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
    Schema:
      De structuur van de Hammingcode met de databits reeds ingevuld, staat bovenaan
      Links staat een kolom met de gebruikte pariteitsbits in de Hammingcode met tussen haakjes de positie van deze bits in de code. Dit getal wordt ook gebruikt om aan te duiden welke bits van belang zijn per rij. Deze zijn aangeduid in het schema met een kruisje:
        Voorbeeld:
          p1 (1)  vertrekkend van p1, 1 bit, dan telkens 1 bit niet en 1 bit wel
          p2 (2)  vertrekkende van p2, 2 bits wel, dan 2 bits niet enz.
          …..
 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16
p1 (1) | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x
p2 (2) |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | x |  | 
p3 (4) |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x
p4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | 
p5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x

## Slide 26: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
    Om de waarde van de pariteitsbits te bepalen, worden eerst per lijn de databits gekopieerd op de posities aangeduid door de kruisjes:
    Vervolgens, onderzoeken we per lijn de pariteit, die even moet zijn. Dus we tellen het aantal eentjes per lijn en als dit even is, wordt de pariteitsbit op die lijn 0, anders wordt deze 1(zie volgende slide).
 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16
p1 (1) | ? |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
p2 (2) |  | ? | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
p3 (4) |  |  |  | ? | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
p4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
p5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 27: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | pariteit
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | 
p1 (1) | ?0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 6 = even => p1 = 0
p2 (2) |  | ?0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 = even => p2 = 0
p3 (4) |  |  |  | ?0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 = even => p3 = 0
p4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 = even => p4 = 0
p5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ?1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 = oneven => p5 = 1

## Slide 28: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode
  Algoritme (aan de hand van een voorbeeld):
    De bekomen waardes van de pariteitsbits worden tussen de databits geplaatst:
    De te verzenden Hammingcode van de (oorspronkelijke) bitreeks is dus
    001011100000101101110
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16
P1 (1) | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
P2 (2) |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
P3 (4) |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
P4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
P5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 29: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode (vervolg)
  Correctie van een fout:
    Gegeven is de ontvangen Hammingcode van een bitreeks : 001001100000101101110.
    Aan de hand van het schema, achterhalen we waar de fout zich bevindt.
      We noteren de posities van de pariteitsbits met een oneven aantal eentjes in hun rij en tellen deze op. In het voorbeeld dus: p1 en p3 of dus 1 + 4 = 5 dus de 5e bit in de Hammingcode is verkeerd (in het rood aangeduid).
      De verbeterde Hammingcode = 001011100000101101110
      Het gedecodeerd bericht of de oorspronkelijke binaire code wordt bekomen door het verwijderen van de pariteitsbits = 1111000010101110
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 | p1 | p2 | d1 | p3 | d2 | d3 | d4 | p4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | p5 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | Pariteit
p1 (1) | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 5 = oneven = fout !
p2 (2) |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 6 = even = correct
p3 (4) |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 5 = oneven = fout !
p4 (8) |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 = even = correct
p5 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 = even = correct

## Slide 30: Foutverbeterende codes (vervolg)
Hammingcode (vervolg)
Af te spreken:
  lengte van de oorspronkelijke bitreeks
Performantie: Niet zo goed
  De Hammingcode was het eerste algoritme voor Forward Error Correction.
  Er zijn ondertussen performantere algoritmes ontwikkeld:
    Veterbi algoritme (GSM, Wifi)
    Turbo codes (G3 netwerken)
    LDPC - Low Density Parity Check (DVB-S2, Ethernet 10GBase-T)

## Slide 31: Oefeningen op foutverbeterende codes
Oefening 1:
  Codeer volgende gegevens met de Hamming code
  1100111
  0001100
  1000111
Oefening 2:
  Geef de oorspronkelijke data van “10001100100”
Oefening 3:
  Geef de oorspronkelijke data van “01100111011”

## Slide 32: Oefeningen op foutverbeterende codes
Oefening 4:
  Je ontvangt onderstaande gegevens die met de Hamming code gecodeerd werden. Corrigeer eventuele fouten en geef de oorspronkelijke data.
    10010010011
    11010100110
    00000000100
    11110100111

## Slide 33: Oefeningen op foutverbeterende codes
Oefening 5:
Gegeven: Een ontvanger krijgt de volgende Hammingcode binnen
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Gevraagd:
    Omcirkel in bovenstaande code de pariteitsbits of controlebits.
    Maak een kruisje over de foutieve bit. Indien er geen foute bit is noteer dan “geen”: ………………………..
    Geef de oorspronkelijke binaire code: …………………………….