## Slide 1: IT Fundamentals hoofdstuk 3
Logische Poorten
Versie 08/09/2020

## Slide 2
  Wat is een logische poort?
  Eigenschappen van logische poorten
  Waarheidstabel
  Basispoorten
  Logische schakelingen
  Oefeningen op logische schakelingen
  Equivalentie
Inhoud.

## Slide 3
Logische Poorten
Wat is een logische poort?
Een logische poort is een digitale elektronische schakeling die werken volgens de (booleaanse) logica.
Logische poorten zijn de elementaire bouwstenen van computers en andere digitale apparaten.
Ze zijn opgebouwd uit elektronische componenten zoals transistors, weerstanden en dioden. Eén poort is opgebouwd uit o.a. 1 tot 10 transistors.
Ze bevinden zich meestal in grote hoeveelheden samen op IC’s (Integrated Circuits), maar zijn ook als afzonderlijke bouwstenen beschikbaar.

## Slide 4
Logische Poorten
Eigenschappen van logische poorten
De meest kenmerkende eigenschappen van logische poorten is:
  Dat ze één of meerdere ingangen hebben en maar één uitgang
    Zie figuur: logische EN-poort met 2 ingangen en 1 uitgang
  De signalen (van de ingangen en uitgang) kunnen maar twee verschillende waarden aannemen, die kunnen geïnterpreteerd worden als 0 en 1 of Waar en Onwaar of Hoog en Laag. Men spreekt van:
    Logische hoog of 1 bij een voltage van 3,5 volt of hoger
    Logische laag of 0 bij een voltage van 0,5 volt en lager.

## Slide 5
Logische Poorten
Waarheidstabel
Wegens de verwantschap met de logica, kunnen we gebruik maken van waarheidstabellen om voor elke mogelijke combinatie van de ingangen de overeenkomstige waarde van de uitgang weer te geven
  Dit laatste geldt zowel voor elke logische poort apart als voor een netwerk van logische poorten.
Opbouw waarheidstabel
  Aantal kolommen = aantal ingangen + aantal tussenwaarden + uitgang
    In het voorbeeld 2 ingangen, nl. A en B en 1 uitgang, nl. Y
  Aantal rijen = titelrij + 2aantal ingangen
   rijen altijd in oplopende binaire volgorde
    In het voorbeeld 2 ingangen, nl. A en B dus 1 + 2² = 5 rijen
A | B | Y
0 | 0 | …
0 | 1 | …
1 | 0 | …
1 | 1 | …
A
B
Y

## Slide 6: Basispoorten
NIET-poort
EN-poort
OF-poort
NEN-poort
NOR-poort
XOR-poort
Logische Poorten

## Slide 7
Logische Poorten
Basispoorten (vervolg)
In | Uit
0 | 1
1 | 0
De logische NIET of NOT  komt overeen met complementeren in de logica
Opmerking:
Signaal zwart  binair 0
Signaal rood  binair 1

## Slide 8
Logische Poorten
Basispoorten (vervolg)
De logische EN of AND  komt overeen met Λ in de logica
EN poort |  | 
A | B | Uit
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
A
B
A
B
A
B
A
B

## Slide 9
Logische Poorten
Basispoorten (vervolg)
De logische OF of OR  komt overeen met V in de logica
OF-poort |  | 
A | B | Uit
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A
B
A
B
A
B
A
B

## Slide 10
Logische Poorten
Basispoorten (vervolg)
De logische NEN of NAND  komt overeen met Λ + complementeren in de logica
De logische NOF of NOR  komt overeen met V + complementeren in de logica
A
B
A | B | NEN
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
A | B | NOF
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 11
Logische Poorten
Basispoorten (vervolg)
De logische Exclusieve OF of XOR  wordt ook nog genoteerd als V
A | B | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
A
B
A
B
A
B
A
B
Functie  uitgang is 1 als de ingangen verschillend zijn en is 0 als de ingangen gelijk zijn.

## Slide 12: Basispoorten (vervolg)
Dit is een speciale poort die gebruikt wordt om kortsluiting (x/ ) op bussen te vermijden.
Twee ingangen:
  stuurlijn
  signaal
Functie:
  Stuurlijn = 1  signaal wordt doorgegeven naar de uitgang
  Stuurlijn = 0  signaal wordt niet doorgegeven
Tri-state buffers worden in paren gebruikt
Logische Poorten
Tri-state buffer

## Slide 13: Basispoorten (vervolg)
Logische Poorten
Tri-state buffer : verschillende toestanden die zich kunnen voordoen
Alle tri-state buffers ontkoppeld:
= stuurlijnen zijn 0
geen signaal op de geleider
uitgang is onbepaald (-/ )
Juist één buffer gekoppeld
= juist één buffer met stuurlijn 1
dan komt het signaal van die buffer op de geleider

## Slide 14: Basispoorten (vervolg)
Logische Poorten
Tri-state buffer : verschillende toestanden die zich kunnen voordoen
Meerdere buffers gekoppeld met het zelfde signaal  dat signaal op de geleider
Meerdere buffers gekoppeld met verschillend signaal  kortsluiting !!! (x/ )
3-state buffers worden net gebruikt om dit soort kortsluitingen te vermijden.
Conclusie: Bij gebruik van 3-state buffers moet op elk ogenblik voor elke geleider juist één van de aangesloten buffers actief zijn.

## Slide 15: Basispoorten (vervolg)
Overzicht
Logische Poorten

## Slide 16: Logische Schakelingen
Logische Poorten
Voor complexere netwerken:
  werk vanuit de ingangen naar de uitgangen toe
  noteer tussenresultaten, zoveel als nodig
X
Y
M
A
B
C

## Slide 17: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 1: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 18: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 2: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 19: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 3: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 20: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 4: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 21: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 5: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 22: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 6: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling. Gebruik volgende symbolen voor speciale situaties:
    x = kortsluiting
    - = onbepaald
Logische Poorten
A
B
C
D
M

## Slide 23: Oefeningen op logische schakelingen
Oefening 7: stel de waarheidstabel op voor volgende schakeling
Logische Poorten

## Slide 24: Equivalentie
We noemen twee logische schakelingen equivalent wanneer ze dezelfde waarheidstabel hebben. Bijvoorbeeld:
  Werk zelf de 2 waarheidstabellen uit!
Logische Poorten
X
Y
M
A
B
C
M
Z

## Slide 25: Equivalentie (vervolg)
Equivalentie bij basispoorten:
  In sommige technologieën is het alleen mogelijk om NAND- of NOR- poorten te maken met transistoren.
  Oplossing: de andere basispoorten bouwen als schakelingen van NAND- of NOR- poorten. Bijvoorbeeld:
Logische Poorten
NIET-basispoort:
EN-basispoort:
OF-basispoort: